Plano

Dvouosé odměřování pro brusky

NÁVOD  K  OBSLUZE

Ed. October 1st, 2003; rev. 0

# Obsah

1

2

Základní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REF Datová Paměť . . . . . . . . . . . . . .   . .

3    Kompenzace nelineární chyby . . . . . . . . .

1

5

9

Nalezení středu

Step 2 :    Najeďte nástrojem na opačný

konec obrobku

78.900

45.800

*

X0

Z

Z0

Step 3 :    Souřadnici, zobrazenou na displeji, rozpůlte pomocí funkce”nalezení středu” následovně:

78.900

45.800

X

X*

Z

Z0

39.450

45.800

X

1/2

X

X*

Z

Z0

abs

inc

1/2

ref     sdm

*n

m*

Nyní je nulový bod osy Z (0.000) umístněn ve středu X obrobku.

0

Vysvětlení :

Přepnutí displeje mezi souřadnicemi zobrazenými v ABS/INC

Jednotka vám nabízí nastavení souřadnic na displeji buď  jako ABS –absolutní nebo

INC – přírůstkové.

Během obráběcích operací si tak můžete uložit data obrobku (nulovu pozici) v rozměrech

ABS – absolutní zobrazení souřadnice, a potom přepnout na INC – přírustkové zobrazení

souřadnice, a pokračovat v obrábění.

Potom můžete libovolně nulovat osy nebo na jakékoliv ose nastavovat jakýkoliv rozměr v

INC souřadnici u jakékoliv příslušné pozice obrábění. Údaj o pozici obrobku (nulový bod)

se stále ukládá také  INC – přírůstkově.

Vy potom můžete přepínat mezi ABS (absolutní) a INC (přírůstkovou) souřadnicí

aniž byste ztratili údaj o pozici obrobku (nulový bod obrobku).

Příklad 1 :  Displej zobrazuje souřadnici v ABS – chcete přepnout do INC:

56.785

12.435

X

ABS

7

4

1

42.635

4.325

X0

X

X0

INC

7

4

1

*

5

2

0

9

6

3

8

5

2

*

Z

Z*

Abs

inc

Z

*0

ce

en*

9

6

3

ce

*n*

abs

i*c

in

mm

abs

inc

in

mm

*/2

re*

sdm

Fon    Foff

1/2

r*f

sdm

Fon    Foff

Příklad 2 :     Displej zobrazuje souřadnici v INC – chcete přepnout do ABS:

42.635

4.325

X

INC

*

4

1

56.785

12.435

X0

X

X0

ABS

7

4

1

8

5

2

0

*

6

3

8

5

2

*

Z

Z0

Abs

inc

Z

Z0

ce

ent

9

6

3

ce

ent

a*s

inc

in

mm

a*s

in*

in

mm

1/2

re*     sdm

Fon    Foff

1/2

ref     sdm

Fon    Foff

- 3 -

199 subdatových pamětí

Vysvětlení : jednotka vám nabízí funkci 199 subdatových pamětí, nabízenou jako podpora

ABS/INC souřadnic. Všechna subdata se vztahují k souřadnici ABS (a jsou

nezávislá na INC souřadnici).

Příklad 1 :    Displej, zobrazující v souřadnici INC, přepnout do sdm-subdatové souřadnice:

56.785

12.435

INC

7

4

1

42.635

4.325

X0

X

X0

sdm 1

7      8

4

1

5

2

0

*

5

*

0

*

6

3

Z

Z0

Z

Z0

ce

ent

sdm

1

ent

9

6

3

ce

*nt

abs

in*

i*

mm

abs

inc

in

mm

1/2

ref

*dm

Fon    F*f*

1/2

ref     sdm

Fon    Foff

Příklad  2 :     displej zobrazuje sdm 3 souřadnici, chci přepnout přímo do sdm 9 souřadnice:

72.130

8.625

X

sdm 3

7      *

4      5

1      2

*

25.535

42.405

X*

*

X0

sdm 9

*      8

4

1

5

2

*

9

6

3

Z

Z0

*

*0

*e

ent

sdm

9

ent

9

6

3

ce

ent

abs

inc

in

mm

ab*

inc

in

mm

1/2

ref      sdm

Fon    Foff

1/2

ref     sd*

Fon    Foff

Filtr vibrací

Vysvětlení :Pro práci na brusce je nejdůležitějsí dosažení vysoké přesnosti (1 mikron).

Přesto, že displej zobrazuje vysokou přesnost, může poslední pozice ze deset.čárkou

na displeji problikávat, což způsobují vibrace při broušení, a to zvlášť u velkých

brusek.

Nově vyvinutá funkce filtr vibrací filtruje a tedy odstraňuje problikávání displeje, aby

čtení na displeji bylo pohodlnější, a zmenšilo možnost chyby obsluhy.

Příklad 1 :     zapnutí vibračního filtru

Problikávání prvního písmene

“s” v nápise sdm vám sděluje,

že má jednotka zapnutý filtr

vibrací.

56.750

12.485

sdm 5

7      8

4      *

1      *

0

56.750

12.485

X0

X

X0

sdm 5

7      8

4

1

5

2

0

*

6

3

Z

Z0

Z

Z0

ce

ent

Fon

9

6

3

*e

**t

abs

inc

in

mm

ab*

inc

in

*m

1/2

ref

sd*

Fon    Fof*

1/2

ref

sdm

Fon    Foff

Příklad  2 :     vibrační filtr je zapnutý, chcete ho vypnout

56.750

12.485

X

sdm 5

7      8

4      5

*      2

0

56.750

12.485

X0

X

X0

sdm 5

7      8

4

*

*

2

0

9

6

3

Z

Z*

*

Z0

ce

ent

Fon

9

6

*

c*

ent

abs

inc

*n

mm

*bs

**c

in

mm

1/2

ref     sdm

F*n    *off

1/2

ref     sdm

Fon    Foff

- 4 -

ref paměť dat

ref

ref

- 5 -

ref  funkce datová paměť

Funkce :     při obrábění je obvyklé, že dokončení práce není možné během jednoho pracovního

kroku, jednotka musí být po práci vypnuta a nebo může během práce dojít k poklesu

napětí. Tak by vždy mohlo dojít ke ztrátě údaje o poloze obrobku, to znamená ke ztrátě

nulového bodu, a museli byste vždy znovu nastavovat nulový bod obrobku pomocí

dotyku nástroje nebo jinou metodou. To by samozřejmě snižovalo přesnost obrábění,

protože by se vám nikdy nepodařilo nastavit obrobek přesně do původní pozice.

Abyste se jednoduše vrátili do původní nastavené pozice, má optické skleněné pravítko

referenční bod, který si jednoduše pro bezpečné vrácení do původní polohy uložíte do paměti.

Pracovní princip ref datové paměti je následující:

- ve středu každého optického skleněného pravítka jsou body nazývané ref značka

nebo ref bod.

Protože tyto ref  body jsou trvalé a pevné, nikdy se nezmění nebo neztratí, když

jednotku vypnete. Proto jednoduše potřebujeme uložit si vzdálenost mezi referenčním

bodem a nulovou pozicí  do paměti. Potom, pokud náhodou dojde k poklesu napětí

nebo prostě jednotku vypnete, nastavíte znovu nulovou pozici tak, že ji vyvoláte

jako uloženou vzdálenost od ref bodu.

Příklad: uložení referenčního bodu v ose Z

ref

ref

Operace:      Jednotka nabízí jednu z nejjednodušších referenčních datových pamětí.

Není nutné ukládat do jednotky vzdálenost mezi referenčním bodem a vaší pracovní nulou kdykoliv

Měníte nulovou pozici ABS souřadnice například nulováním, hledáním středu, znovunastavením

Souřadnice atd. Jednotka do své paměti automaticky uloží relativní vzdálenost mezi ABS nulou a

Umístněním referenčního bodu.

Při každodenní práci jednoduše potřebujete najít umístnění nulové reference vždy, když zapnete

Jednotku, a potřebujete zjistit, kde je referenční bod. Jednotka vám automaticky tento údaj uloží sama

Kdykoliv změníte ABS pozici. V případě pokledu napětí nebo když jednotku vypnete, můžete jednoduše

Údaj o referenčím bodu vyvolat stisknutím RECALL 0.

- 6 -

Nalezení referenčního bodu pravítka (FIND REF)

Popis      :  protože funkce jednotky “uložení referenčního bodu” automaticky uloží relativní vzdálenost

Mezi referenčním bodem a nulovým bodem, kdykoliv budete měnit pozici ABS nuly, jako je

Nulování, hledání středu, nastavení souřadnice atd.

Proto je potřeba nejprve zadat jednotce referenční bod.

Abyste zabránili ztrátě nulové pozice obrobku, jakmile dojde k jakékoliv nečekané změně

Během práce doporučujeme vždy při zapnutí jednotky použít funkci  FIND REF – hledání

referenčního bodu.

Krok 1 :      pro vstup do ref funkce stiskněte klávesu FIND REF (nalezení referenčního bodu)

X

FIND REF

X0

*

Z0

4

8

5

9

6

FIND REF (ref bod)

vstup do ref funkce

Z

*

X0

Z

Z*

*

X0

FIND REF

7      8

4      5

9

*

Z

Z0

a*s

i**

1/2

ref    *d*

in

mm

X

RECALL 0

X0

7

Z0

4

8

5

9

6

RECALL 0

(vyvolání pracovní nuly)

Z

Stiskněte FIND REF

(nalezení ref  bodu)

Krok  2 :

Vyberte osu, ve které chcete najít ref  bod

Zadejte  osu X nebo Z

X

nebo

nebo

Z

V tomto případě vybíráme

osu Z

X

SEL AXIS

*      8      9

4      5      6

X

Z REF

X0

7

*0

4

8

5

X0

Z

Z0

zadejte hodnoty všech os:

zde  X, Z

Z

9

6

Krok  3 : přejeďte pojezdem přes střed pravítka- jeďte tak dlouho, dokud se nezačnou pohybovat

číslice na displeji

0.000

X

Z REF

7      8

4      5

1.250

X

ABS

X0

7

Z0

4

X0

9

6

8

5

Z

Z0

Z

9

6

- 7 -

Kompenzace nelineární chyby

- 9 -

Kompenzace nelineární chyby

Jednotka pro brusky vám nabízí funkci kompenzace nelineární chyby . Tato funkce maximalizuje

dosažitelný limit přesnosti.

Princip operace :

Funkce kompenzace nelineární chyby využívá polohy REF bodu lineárního pravítka, aby určila absolutní

polohu stroje. CPU deska jednotky potom kompenzuje čtení jednotky podle chybové tabulky vestavěné

během procesu vkládání – set up. Kompenzace vždy začíná od pozice CP.START a probíhá vždy proti

kladnému směru. Doporučujeme tedy jako důležité stanovit si CP.START pozici jako nejvíce zápornou .

Jednotka nabízí maximálně 30 nelineárních kompenzačních kroků, lineární kompenzace se potom uskuteční

mezi kompenzačními kroky.

CP. ROZTEČ

CP.   KROK = 10

10

výchozí pozice

chybové křivky

( musí být

umístněna

v nejzápornější

pozici )

chyba

CP.   START : kompenzace

profilu start

2

5

3

9

1

6

chyba křivky

CP.   ROZTEČ : kompenzace

pozice                                           profilu rozteče

( + směr )

CP.   KROK   :   kompenzece

profilu krok

7

4

8

CP. START

REF bod

Postup operace

1)   umístněte REF nulu na ABS souřadnici :

přepněte displej jednotky

do ABS souřadnice

abs

inc

56.750                    sdm 5

X0

7      8

4      5

1      2

0

12.485

Z

Z0

86.650

52.450

*

X0

ABS

7

4

1

9

6

3

8

5

2

*

Z

Z*

ce

ent

9

6

3

*e

e*t

abs

inc

in

mm

a*s

inc

**

m*

*/2

ref

sdm

Fon    Foff

1/2

ref

sdm

F*n    Foff

86.650

52.4*0

X

X0

RECALL 0

7      8

4

1

5

2

0

9

6

3

Z

Z0

ce

*nt

vstupte do ref funkce

abs

inc

in

mm

1/2

ref

s*m

Fon    Fo*f

86.650

52.450

*

X0

ABS

7

4

1

8

5

2

*

Z

*0

9

6

3

ce

*nt

*bs

i*c

in

mm

1/2

re*

sdm

Fon    *o*f

ref

vyberte FIND REF

( najděte ref bod )

86.650

52.450

X

X0

FIND   REF

7      8

4

1

5

2

0

*

6

*

Z

Z0

*e

ent

ab*

inc

*n

mm

1/*

ref

sdm

F*n    Foff

- 10 -

Kompenzace nelineární chyby

vyberte FIND REF

(najděte ref  bod )

86.650

52.450

X

ABS

7

*

1

vyberte osu X nebo Z

86.650

52.450

*

X0

SEL AXIS

7      8

4

1

5

2

0

9

6

3

X*

8

5

2

0

9

6

3

Z

Z0

Z

Z0

ce

ent

ent

*e

ent

abs

i*c

in

mm

abs

inc

i*

mm

1/*

**f

sdm

Fon    *of*

1/2

ref

sdm

Fon    Foff

A teď si vyberme jako příklad osu X

86.650

52.450

X

SEL AXIS

*      8      9

4      5      6

1      2      3

0

vyberte osu X

X

0.000

X0

X

X0

X REF

7      8

4

*

5

2

0

Z

Z*

ce

ent

Z

Z0

9

6

3

ce

ent

ab*

inc

in

mm

abs

inc

in

mm

1/2

ref

sd*

Fon    Foff

1/*

ref

sdm

Fon    Foff

Přejeďte pojezdem přes ref bod pravítka, jeďte dokud se nerozběhnou

čísla na displeji.. Zapamatujte si, že pravítko se musí pohybovat

proti kladnému směru.

jakmile se čísla na displeji

rozběhnou,najeďte pojezdem na

X = 0.000, a jste v ref  bodě.

0.000

2.500

X

X0

ABS

7

4

*

ref bod

8

5

2

0

Z

Z0

9

6

*

ce

ent

kladný směr

abs

inc

in

mm

*/2

*ef

sdm

Fon    *off

2)   najděte CP.START pozici :

CP.START pozice je absolutní reference pro kalkulaci kompenzace vnitřní chyby jednotky, je to výchozí bod

kompenzace křivky. Aby se kalkulace co nejvíce urychlila, jednotka sečte všechny kalkulace vnitřní kompenzace

chyby v pouze kladném směru. Proto by měla být CP.START pozice umístněna v co nejvíce záporné poloze tak,

aby každá měřená pozice chyby křivky byla umístněna v pozici kladné.

To znamená podle příkladu pod tímto odstavcem, že použijeme krok, kdy budeme za standard považovat

měřený pojezd 300 mm. Rozteč kroků je 25 mm. Náš maximální pojezd stroje bude 265 mm. Takže

Our maximum machine travel is 265mm. Therefore,

CP. PITCH (rozteč) = 25mm

CP. STEP  (krok) = ( 265 / 25 )   = 10.6 kroků,  protože kroky musí být celé číslo, pak je součet do 10 kroků.

- 11 -

Kompenzace nelineární chyby

Pokud chcete pro určení nejzápornější pozice pro krok použít indikátor, vynulujte ho v této pozici, a

a uložte si tuto pozici jako CP.START pozici.

0

CP. START

Kladný směr

Protože CP.START pozice je vždy

v nejzápornější pozici stroje, měla

by to vždy být záporná hodnota.

-115.875

2.500

*

X0

ABS

7

*

1

8

5

*

0

*

Z0

9

6

3

ce

ent

a*s

inc

in

mm

1/2

r**

sdm

Fo*    Fof*

Označte si tuto pozici tužkou,

v tomto příkladu

CP. START pozice = -115.875

3) START měření chyby sestavením křivky chyby

Abyste si měření chyby co nejvíce usnadnili, přepněte na INC souřadnici (přírůstkové měření) a

proveďte vynulování v CP.START pozici.

přepněte do INC souřadnice

abs

inc

-115.875

2.500

X

ABS

7

4

*

-15.350

2.500

X0

X

X0

INC

7

4

1

8

5

2

0

9

*

3

8

5

2

0

Z

Z*

Z

Z0

ce

ent

9

6

3

ce

*nt

abs

*n*

*n

mm

abs

inc

in

mm

1/*

ref

sd*

F*n    Foff

1/2

ref

sdm

*on    Foff

vynulujte v  CP. START

pozici  INC souřadnice

0.000

2.500

X

X*

INC

7

4

1

8

5

2

0

X0

Z

Z0

9

6

3

ce

ent

*bs

inc

in

mm

1/2

re*

sdm

Fon    *off

Kladný směr

0

0

0

*

0

0

Začněte měřit chybu umístněním

indikátoru na začátek kroku.

Poznamenejte si hodnotu,

která je na displeji čtecí jednotky.

- 12 -

Kompenzace nelineární chyby

Poznamenejte si měřenou hodnotu ze čtecí jednotky a vyplňte následující tabulku:

Standardní pozice

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

175.000

200.000

225.000

250.000

CP. START = -115.875

CP. ROZTEČ = 25.000

CP. KROK     = 10

Měřená hodnota

25.008

50.004

75.017

99.995

125.002

150.012

174.997

199.988

225.007

250.015

4) Vložte hodnotu chyby křivky do čtecí jednotky

vypněte čtecí jednotku

a potom ji znovu

zapněte.

Během startovací pozice, kdy displej čtecí

jednotky ukazuje číslo softwarové verze,

stiskněte jednou „ent“

abyste se dostali

do SET UP funkce

8.8888888888

8.8888888888

X

VER MA8

7      8      9

4      5      6

1      2      3

0

X0

X

X0

SETUP

7      8

4

1

5

2

0

9

6

3

Z

Z0

Z

Z0

c*

en*

ent

ce

*nt

abs

inc

in

mm

*b*

inc

in

mm

1/*

ref

*dm

Fon    Foff

1/2

ref

sdm

Fon    Foff

- 13 -

Kompenzace nelineární chyby

Po vstupu do MEAS VAL modu

stiskněte “up” nebo “down” klávesu

pro výběr hodnoty bodu kroku

X

X0

P1     25

7      8

4

1

*

*

0

X

..... hodnota změřená v ose X .....

ent

Z

Z0

9

6

3

ce

ent

abs

inc

i*

mm

1/*

ref

sdm

Fon    Foff

Z

..... hodnota změřená v ose Z .....

ent

když jste vložili do jednotky

všechny měřené hodnoty

stiskněte "ent" pro výstup

z NL Error funkce

ent

X

X0

NLError

7      8

*

1

5

*

0

9

6

3

Z

*0

**

en*

abs

*nc

in

mm

1/2

ref

sdm

Fon    Foff

Klávesu tiskněte dokud

displej neukazuje "QUIT"

X

X0

QUIT

7

4

1

5

2

0

8

Z

Z0

9

6

3

stiskněte "ent"  abyste vystoupili

ze SET UP funkce

ent

ce

en*

*bs

inc

i*

mm

1/2

ref

*dm

*on    Fof*

* je velmi důležité nezapomenout vypnout jednotku!

Data chybové křivky se přemístní do RAM paměti

čtecí jednotky během startovacího procesu.

Proto musí být displej po vložení dat chybové

křivky vypnut a to alespoň na dobu 1 minuty.

- 15 -

elbo reserves the right to modify without any prior notice its

Products to to improve Quality and Reliability.

e l b o

S . r . l .

V i a    A n d r e a    C o s t a ,    8 / 1 3    -    4 0 0 5 7    C a d r i a n o ,    B o l o g n a    -    I TA LY

t e l .    + 3 9    0 5 1    7 6 6    2 2 6    -    F a x    + 3 9    0 5 1    7 6 5    3 5 2    /    7 6 5    7 6 4

w w w. e l b o i t a l y. i t    -    s a l e s @ e l b o i t a l y. i t

# Text boxes

## HLAVNÍ FUNKCE

Vynulování Y osy

Z palcové do metrické soustavy

Z metrické do palcové soustavy

Vložit na osu X 45.800

Nalezení středu

Najeďte na konec obrobku a stiskněte viz níže

Zpětné vyvolání výchozího ref.bodu RECALL 0

Při ztrátě výchozího referenční bodu ( např. výpadek energie ) můžete výchozí bod opět nalézt. Postupujte následovně:

Vložte ref. Funkci , potom RECALL 0 viz níže:

Vyberte si osu

Pohybujte posuvem přes střed pravítka až se objeví na displeji číslice

Kompenzace nelineární chyby

Po vložení SET UP pokračujte šipkou až se objeví NL

Stisněte ENT = vstup do NL

Stiskněte CP.START

Další krok

Vložte CP.PITCH

Další krok

Vložte CP.STEP

Další krok

MEAS VAL=měř. hodnota

Stiskněte ENT pro potvrzení výběru